| Зарегистрирован в Минюсте России 27 апреля 2006 г., Регистрационный № 7751 УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от «10» апреля 2006 г. № 40 ПРАВИЛА применения муфт для монтажа кабелей связи I. Общие положения 1.1. Настоящие Правила применения муфт для монтажа кабелей связи (далее – Правила) разработаны в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003. № 28. ст. 2895) в целях обеспечения целостности, устойчивости функционирования и безопасности единой сети электросвязи Российской Федерации. 1.2. Настоящие Правила определяют порядок применения муфт для монтажа кабелей связи (далее – муфты), обеспечивающих соединение и защиту мест сращивания кабелей связи с металлическими жилами и оптических кабелей связи при их использовании в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования. 1.3. Правила распространяются на следующие типы муфт: а) тип 1 – муфты для монтажа кабелей, прокладываемых через внутренние пресные водоемы глубиной до 50 м, в том числе муфты береговые стыковые; муфты для монтажа кабелей морской прокладки; б) тип 2 – муфты для монтажа кабелей, прокладываемых в скальные и вечномерзлотные грунты; в) тип 3 – муфты для монтажа кабелей, подвешиваемых на опорах воздушных линий связи, опорах линии электропередачи, контактной сети и автоблокировки железных дорог; муфты для монтажа кабелей, прокладываемых на открытом воздухе и в том числе по стенам зданий; г) тип 4 – муфты для монтажа кабелей, прокладываемых в грунты всех категорий, кроме скальных и вечномерзлотных, через болота и внутренние пресные водоемы глубиной до 5 м; д) тип 5 – муфты для монтажа кабелей, прокладываемых в кабельной канализации, коллекторах, туннелях и по мостам; е) тип 6 – муфты для монтажа кабелей внутри зданий и помещений; муфты для монтажа (временного) кабелей в ходе аварийно-восстановительных работ. 1.4. Муфты, используемые в сети связи общего пользования, в технологических сетях связи и сетях связи специального назначения в случае их присоединения к сети связи общего пользования, подлежат обязательному подтверждению соответствия в форме декларирования. При декларировании соответствия выполнение требований, указанных в приложении к Правилам, подтверждается аккредитованной испытательной лабораторией (центром). II. Требования к муфтам 2.1. Функциональные требования. 2.1.1. Муфты должны обеспечивать соединение и(или) разветвление кабелей связи с металлическими жилами и(или) оптических кабелей (ОК) без снижения их характеристик в месте монтажа, обеспечивая защиту соединения и(или) разветвления от внешних воздействующих факторов (ВВФ). 2.2. Требования к конструкции. 2.2.1. Муфты должны соответствовать конструкторской документации изготовителя. Назначение муфты должно быть приведено в документации на конкретный вид муфты. 2.2.2. Муфты типа 1 (кроме морских) должны быть устойчивы к статическому гидравлическому давлению не менее 500 кПа. 2.2.3. Муфты типов 2, 4, 5 должны быть водонепроницаемыми и стойкими к статическому гидравлическому давлению до 60 кПа (0,6 кгс/см2) в течение всего срока службы. 2.2.4. Муфты типа 6 должны быть влагонепроницаемыми. 2.2.5. Муфты типа 1 – 6 для монтажа ОК должны обеспечивать фиксацию защитных гильз сростков оптических волокон (ОВ), а также укладку запасов длин ОВ величиной не менее 1,2 м с каждой стороны, с радиусом изгиба ОВ не менее 30 мм. 2.2.6. Конструкция муфт, предназначенных для монтажа кабелей с металлическими оболочками и бронепокровами (за исключением муфт кабелей морской прокладки), должна обеспечивать возможность электрического соединения металлических элементов конструкции сращиваемых кабелей с выполнением, при необходимости, из муфты выводов от металлических элементов конструкции кабелей (раздельно для каждого кабеля) для подключения к щитку контрольно-измерительного пункта. 2.2.7. Конструкция муфт, узлов крепления и герметизация ввода кабеля не должны вызывать снижения характеристик передачи кабеля. 2.2.8. Поверхность конструктивных элементов муфт не должна иметь механических повреждений. 2.2.9. Металлические элементы муфт должны быть устойчивы к коррозии или иметь покрытия, обеспечивающие их защиту от коррозии. Покрытия должны быть устойчивы к истиранию и воздействию удара. 2.3. Требования к электрическим параметрам. 2.3.1. Сечение конструктивного элемента, обеспечивающего электрическое соединение экранов или металлических силовых элементов конструкции кабелей в муфте, должно быть не менее 2,5 мм2. Сечение провода вывода от металлической (алюминиевой) оболочки и бронепокрова кабеля должно быть не менее 4,0 мм2. 2.3.2. Муфты не должны снижать сопротивление изоляции и испытательное напряжение кабелей связи, а муфты для кабелей связи с металлическими жилами – в том числе и неоднородность волнового сопротивления, переходное затухание кабелей на кабельном участке между пунктами установки аппаратуры (элементарный кабельный участок). 2.3.3. Сопротивление изоляции муфты, смонтированной на кабеле с полиэтиленовой оболочкой (шлангом) поверх металлической оболочки (брони), должно быть не менее 200 МОм. 2.4. Требования устойчивости к механическим воздействиям. 2.4.1. Муфты типа 1 должны быть устойчивы к воздействию осевого растягивающего усилия значением 100 % от допустимого растягивающего усилия кабеля. Муфты типов 2, 4 должны быть устойчивы к воздействию осевого растягивающего усилия значением 20 % от допустимого растягивающего усилия кабеля. Муфты типа 3 должны быть устойчивы к воздействию осевого растягивающего усилия не менее 100 Н. Муфты типа 5 должны быть стойкими к воздействию осевого растягивающего усилия не менее 450 Н. 2.4.2. Муфты должны быть устойчивы к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 10 до 80 Гц с амплитудой ускорения 20 м.с-2 (2g). 2.4.3. Муфты должны быть устойчивы к воздействию удара не менее 10 Дж. 2.4.4. Муфты должны быть устойчивы к изгибу введенного в нее кабеля на угол не менее 45°. 2.4.5. Муфты должны быть устойчивы к осевому кручению введенного в нее кабеля на угол не менее 90°. 2.5. Требования устойчивости к климатическим воздействиям. 2.5.1. Муфты должны быть устойчивы к воздействию температур: а) типы 1, 2, 4, 5 – от минус 40 до 50 °С; б) тип 3 – от минус 60 до 70 °С; в) тип 6 – от 5 до 50°С (для муфт, предназначенных для аварийно-восстановительных работ – от минус 30°С). 2.5.2. Муфты должны быть устойчивы к циклическому изменению температур в диапазоне рабочих температур (пункт 2.5.1). 2.5.3. Муфты типов 2, 4, 5 должны быть устойчивы к вмораживанию в лед и оттаиванию. 2.5.4. Муфты типов 2, 4 должны быть устойчивы к воздействию почвенной коррозии. 2.5.5. Муфты типа 3 должны быть устойчивы к воздействию инея, росы, дождя, пыли, солнечного излучения. Приложение к Правилам применения муфт для монтажа кабелей связи Требования Правил, выполнение которых подлежит подтверждению в аккредитованной испытательной лаборатории (центре) Таблица 1.1. Раздел Пункт требований II 2.2.2; 2.2.5; 2.3.1; 2.4.1 –2.4.5; 2.5.1;2.5.2 |  |
| --- | --- |